## Slide 1: 7o Κεφάλαιο Ο 2ος Νόμος της Θερμοδυναμικής και ο κύκλος Carnot
Σχ. Έτος 2020 - 2021
Στοιχεία Τεχν. Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές (Θ)

## Slide 2
Σε γενικές γραμμές μια Θερμική Μηχανή αποτελείται :
Από μια θερμή δεξαμενή που προσφέρει θερμότητα στη μηχανή.
Ένα έμβολο με το οποίο η μηχανή παράγει έργο .
Μια ψυχρή δεξαμενή στην οποία αποβάλλεται η θερμότητα .
Θερμικές Μηχανές
Θερμή δεξαμενή
(Τh)
Qh
Qc
W
Ψυχρή δεξαμενή
(Tc < Τh)

## Slide 3
Εφαρμόζοντας τον 1ο Θερμοδυναμικό Νόμο, σε μια θερμική μηχανή, προκύπτει ότι :
Θερμικές Μηχανές
Θερμή δεξαμενή
(Τh)
Qh
Qc
W
Ψυχρή δεξαμενή
(Tc < Τh)
όπου : το παραγόμενο έργο σε Joule.
η προσφερόμενη θερμότητα σε Joule.
η αποβαλλόμενη θερμότητα σε Joule.

## Slide 4
Ο 1ος Νόμος της Θερμοδυναμικής, εκφράζει την αφθαρσία της ενέργειας.
Εκείνο που δεν μας καθορίζει ο 1ος Νόμος της Θερμοδυναμικής είναι :
Αν είναι πάντα δυνατή, η μετατροπή μιας μορφής ενέργειας σε μία άλλη.
Αν είναι δυνατή, η πλήρης ή σε ποσοστό μεταβολή μιας μορφής ενέργειας σε μία άλλη.
1ος Θερμοδυναμικός Νόμος

## Slide 5
Ο Sadi Carnot (Γάλλος Φυσικός), μελετώντας το 1824 τη λειτουργία των ατμομηχανών διατύπωσε την αρχή που λέει ότι :
"Η ποσότητα της θερμότητας που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία (παραγωγή) μηχανικού έργου, είναι ποσοστό της ολικής ποσότητας θερμότητας που διαθέτει το εργαζόμενο μέσο (σύστημα)."
Η παραπάνω διατύπωση είναι μία από τις πολλές διατυπώσεις του 2ου Θερμοδυναμικού Νόμου.
Ο 2ος Θερμοδυναμικός Νόμος καθορίζει τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες είναι δυνατός ο μετασχηματισμός μιας μορφής ενέργειας σε μία άλλη, καθώς επίσης και τις ποσοτικές σχέσεις για τις φυσικές διαδικασίες μετάδοσης θερμότητας.
2ος Θερμοδυναμικός Νόμος

## Slide 6
Τρεις από τις πιο εύχρηστες διατυπώσεις του νόμου αυτού για την εφαρμοσμένη θερμοδυναμική είναι και οι παρακάτω :
"Για το μετασχηματισμό θερμότητας σε μηχανικό έργο είναι αναγκαίο να υπάρχει μια πηγή θερμότητας σε κάποια θερμοκρασία, και μια αποθήκη θερμότητας σε κατώτερη θερμοκρασία (ψυγείο)."
Η διατύπωση αυτή αναφέρεται στις Μηχανές Εξωτερικής Καύσης (ατμομηχανές, ατμοστρόβιλοι).
2ος Θερμοδυναμικός Νόμος (Ατμομηχανές – Ατμοστρόβιλοι)
Παράδειγμα

## Slide 7
"Η ολική θερμότητα που προσφέρεται σε μία μηχανή, δεν μπορεί να μετατραπεί ολόκληρη σε μηχανικό έργο, αλλά ένα μέρος της θα αποδοθεί σε άλλα σώματα και σε κατώτερη της αρχικής θερμοκρασίας."
Η διατύπωση αυτή αναφέρεται στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (βενζινομηχανές, πετρελαιομηχανές).
2ος Θερμοδυναμικός Νόμος (Βενζινομηχανές – Πετρελαιομηχανές)
Παράδειγμα

## Slide 8
"Η θερμότητα από μόνη της δεν μπορεί να μεταδοθεί από ένα ψυχρότερο σώμα σ’ ένα θερμότερο, χωρίς τη δαπάνη εξωτερικού έργου."
Η διατύπωση αυτή αναφέρεται στις ψυκτικές μηχανές.
2ος Θερμοδυναμικός Νόμος (Ψυκτικές Μηχανές)
Παράδειγμα

## Slide 9
Βαθμός Απόδοσης Θερμικής Μηχανής
Βαθμός απόδοσης μιας θερμικής μηχανής ονομάζουμε το πηλίκο του ωφέλιμου έργου που παράγει η μηχανή, προς τη ενέργεια που δαπανούμε για να λειτουργήσει.
Ισχύει: .
Επειδή : , ο βαθμός απόδοσης θα είναι :
Θερμή δεξαμενή
(Τh)
Qh
Qc
W
Ψυχρή δεξαμενή
(Tc < Τh)

## Slide 10
Βαθμός Απόδοσης Θερμικής Μηχανής
Παράδειγμα
Σε μια θερμική κινητήρια μηχανή δίνεται θερμότητα και παράγεται έργο . Να υπολογιστεί ο βαθμός απόδοσης της.
Θερμή δεξαμενή
(Τh)
Qh
Qc
W
Ψυχρή δεξαμενή
(Tc < Τh)
Λύση
ή

## Slide 11
Ο Κύκλος και η Μηχανή Carnot
Nicolas Léonard Sadi Carnot
Το 1824, ο Γάλλος μηχανικός Sadi Carnot κατάφερε να αποδείξει ότι, ότι η απόδοση μιας υποθετικής και εξιδανικευμένης θερμικής μηχανής είναι περιορισμένη και εξαρτάται από τις ακραίες τιμές της θερμοκρασίας λειτουργίας της.
Για να το αποδείξει αυτό, επινόησε μια μηχανή, η οποία αν κινηθεί μεταξύ δύο θερμοκρασιών (της θερμής δεξαμενής) και (της ψυχρής δεξαμενής), θα έχει το μεγαλύτερο δυνατό συντελεστή απόδοσης.

## Slide 12
Ο Κύκλος και η Μηχανή Carnot
Nicolas Léonard Sadi Carnot
Η μηχανή αυτή ονομάστηκε μηχανή Carnot και η απόδοση της αποτελεί το ανώτερο όριο για τη απόδοση όλων των άλλων μηχανών.
Συνεπώς :
" Δεν μπορεί να υπάρξει θερμική μηχανή που να έχει μεγαλύτερη απόδοση από μια μηχανή Carnot η οποία λειτουργεί ανάμεσα στις ίδιες θερμοκρασίες."

## Slide 13
Η Μηχανή Carnot – Αρχές Λειτουργίας
Μια μηχανή Carnot εκτελεί μια κυκλική αντιστρεπτή μεταβολή η οποία αποτελείται :
Μια ισόθερμη εκτόνωση 12 σε θερμοκρασία , κατά την οποία μεταφέρεται θερμότητα από τη θερμή δεξαμενή στο αέριο.
Μια αδιαβατική εκτόνωση 23 κατά την οποία το αέριο κρυώνει στη θερμοκρασία .
Κύκλος Carnot

## Slide 14
Η Μηχανή Carnot – Αρχές Λειτουργίας
Μια μηχανή Carnot εκτελεί μια κυκλική αντιστρεπτή μεταβολή η οποία αποτελείται :
Μια ισόθερμη συμπίεση 34 σε θερμοκρασία , κατά την οποία αποβάλλεται θερμότητα από το αέριο στη ψυχρή δεξαμενή.
Μια αδιαβατική συμπίεση 41 κατά την οποία το αέριο θερμαίνεται στην αρχική θερμοκρασία .
Κύκλος Carnot
Προσομοίωση Κύκλου Carnot
Η Πρόσληψη και η Αποβολή Θερμότητας γίνεται κατά τη διάρκεια των Ισοθερμοκρασιακών Μεταβολών.

## Slide 15
Βαθμός Απόδοσης του Κύκλου Carnot (εκτός)
Αποδεικνύεται ότι ο βαθμός απόδοσης του κύκλου Carnot ισούται με :
Ο βαθμός απόδοσης του κύκλου Carnot :
Είναι ανεξάρτητος από τις ιδιότητες της εργαζόμενης ουσίας και εξαρτάται μόνο από τις θερμοκρασίες και , της θερμής και της ψυχρής δεξαμενής αντίστοιχα.
Αυξάνει με την αύξηση της θερμοκρασίας της θερμής δεξαμενής, και ελαττώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας της ψυχρής δεξαμενής.
Είναι πάντα μικρότερος της μονάδας ( <1).
(Ανώτατο όριο)

## Slide 16
Τ Ε Λ Ο Σ